## Slide 1
＜実験環境＞
32型のモニターから50cm離れたところで実施します。
中央に注視点を設けます。有効視野を20度とすると注視点より半径18.2cm範囲が有効視野範囲となります。
解像度に関しては無知であり、適正値が不明のため遷移図を見ていただき、妥当な値がありましたらご教授ください。
評価法は以下の２種類があります。
半側空間無視評価法の設計図

## Slide 2
妨害刺激がある中でひらがなを読み上げる課題
Test Part1

## Slide 3
注視点の十字がうまく表示されいませんが、実際にはあります。
テスト開始時と終了時は共に白紙に十字のみで5000msの期間を設けてください。
開始時は5000ms
各試行のBlankは1500ms
Start
5000ms
Stimuli
2000ms
Blank
1500ms
Finish
5000ms
Stimuli
2000ms
Blank
1500ms
Stimuli
2000ms

## Slide 4
文字の配列は❶スライド参照。実際の提示は❷のように
なお、この配列は後のPart2と同様
Blankは❸、1500ms
課題スライドの提示時間は2000ms
画面を４分割し、かな文字１、妨害刺激２、色付き妨害刺激１で配列
かはきせつとこふけしられえそおよねゆひむさやもみちうすのまてろい
の順に表示(2つのテストにおいて共通)

## Slide 5
➕
り
し
と
う
か
す
ろ
て
ち
ふ
み
む
ね
て
え
こ
め
ひ
も
せ
や
お
さ
は
そ
ら
け
つ
い
れ
ぬ
ま
よ
の
ゆ
き
く
へ
ち
あ
■
●
★
❶

## Slide 6
➕
か
■
●
★
❷実際の提示パターン

## Slide 7
➕
❸
スライドショーにて自動再生されます

## Slide 8
➕
★
●
は
■

## Slide 9
➕
★
き
■
●

## Slide 10
➕
せ
●
■
★

## Slide 11
➕
つ
■
●
★

## Slide 12
➕
と
■
●
★

## Slide 13
➕
こ
■
●
★

## Slide 14
➕
●
■
ふ
★

## Slide 15
➕
け
■
●
★

## Slide 16
➕
し
■
●
★

## Slide 17
➕
ら
■
●
★

## Slide 18
➕
れ
■
●
★

## Slide 19
➕
え
■
●
★

## Slide 20
➕
そ
■
●
★

## Slide 21
➕
お
■
●
★

## Slide 22
➕
■
★
よ
●

## Slide 23
➕
ね
★
■
●

## Slide 24
➕
●
■
★
ゆ

## Slide 25
➕
★
●
■
ひ

## Slide 26
➕
●
■
む
★

## Slide 27
➕
★
■
さ
●

## Slide 28
➕
や
★
●
■

## Slide 29
➕
●
も
★
■

## Slide 30
➕
み
■
●
★

## Slide 31
➕
★
ち
●
■

## Slide 32
➕
う
●
■
★

## Slide 33
➕
■
す
★
●

## Slide 34
➕
■
●
★
の

## Slide 35
➕
★
■
ま
●

## Slide 36
➕
て
■
●
★

## Slide 37
➕
ろ
■
●
★

## Slide 38
➕
■
★
●
い

## Slide 39
変色する文字を読み上げる課題
Test Part2

## Slide 40
注視点の十字がうまく表示されいませんが、実際にはあります。
テスト開始時(Start)と終了時(Finish)は共に白紙に十字のみで5000msの
期間を設けてください。
かはきせつとこふけしられえそおよねゆひむさやもみちうすのまてろい
の順で着色される。
Start
5000ms
Pre
3000ms
Stimuli
500msで着色
3000ms保持
Finish
5000ms
Blank
1500ms
・・・・
Stimuli
500msで着色
3000ms保持

## Slide 41
り
➕
し10
と６
う26
か
１
す27
ろ31
て30
ち25
ふ８
み24
む20
ね17
て
え13
こ７
め
ひ19
も23
せ４
や22
お15
さ21
は
２
そ14
ら11
け９
つ５
い32
れ12
ぬ
ま29
よ16
の28
ゆ18
き３
く
へ
ち
あ
文字の着色順
Notes: かはきせつとこふけし
られえそおよねゆひむ
さやもみちうすのまて
ろい

## Slide 42
り
➕
し
と
う
か
す
ろ
て
ち
ふ
み
む
ね
て
え
こ
め
ひ
も
せ
や
お
さ
は
そ
ら
け
つ
い
れ
ぬ
ま
よ
の
ゆ
き
く
へ
ち
あ
中央の６文字は着色しない
文字サイズ：1.4×1.4cm
文字間隔：上下は１cm、左右は２cm
Notes: かはきせつとこふけしられえそおよねゆひむさやもみちうすのまてろい

## Slide 43
➕
スライドショーにて自動再生されます

## Slide 44
り
➕
し
と
う
か
す
ろ
て
ち
ふ
み
む
ね
て
え
こ
め
ひ
も
せ
や
お
さ
は
そ
ら
け
つ
い
れ
ぬ
ま
よ
の
ゆ
き
く
へ
ち
あ
Notes: かはきせつとこふけしられえそおよねゆひむさやもみちうすのまてろい

## Slide 45
➕